附件：

项目采购要求

- 项目基本情况：

- 服务/货物采购内容

详见报价单采购内容

- 服务/货物采购要求

标准：按照国家、地方、行业、团体或企业标准，并按照最高标准执行。

- 报价单（项目部门自拟格式）：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面拆除 | 1.原顶面矿棉板吊顶拆除 | 143平米 |
| 2 | 墙面拆除 | 1.原墙体拆除 | 24平米 |
| 3 | 顶面喷黑 | 1.顶面找平 黑色乳胶漆 喷黑 | 135平米 |
| 4 | 方通吊顶 | 1.C38卡龙40mm*90mm，黑色铝方通 | 73平米 |
| 5 | 石膏板吊顶 | 1. 轻钢龙骨吊顶平面,主龙骨38mm，副龙骨50mm； 2. 石膏板9mm ； 3.环保乳胶漆。 | 70平米 |
| 6 | 顶面油漆 | 1.防锈漆处理， 防裂网处理； 2.防水腻子三遍； 3. 环保乳胶漆两遍。 | 70平米 |
| 7 | 自流平 | 1.水泥砂浆 1:2.5 自流平找平，厚度2.5mm 2.水泥采用标号 C325 高强度水泥。 | 143平米 |
| 8 | 地胶 | 1.环保 pvc 地胶 耐火等级达 B1 级 ；厚 2.5 mm 。 | 143平米 |
| 9 | 轻钢龙骨隔断 | 1. C75 轻钢龙骨隔墙，内加入穿心龙骨用卡子固定； 2.规格型号：轻钢龙骨 12mm+9mm 石膏板 | 100平米 |
| 10 | 墙面油漆 | 1.防锈漆处理， 防裂网处理 ； 2.防水腻子三遍 ； 3.环保乳胶漆两遍。 | 210平米 |
| 11 | 展板 | 1. 材质: PVC 雕刻烤漆板 ； 2. 厚度:15mm | 89块 |
| 12 | PVC 字 | 1. 材质: pvc 板； 2. 厚度:10mm ； 3. 规格字高100mm。 | 209个 |
| 13 | 发光字 | 1. 材质:树脂发光字； 2. 厚度:30mm ； 3. 含变压器。 | 46个 |
| 14 | 百叶窗 | 1. 材质铝合金烤漆； 2. 规格1350mm*2900mm | 1项 |
| 15 | 方框字 | 1. 材质: pvc 板 厚度20mm ； 2. 规格：350mmx350mmx15mm | 15个 |
| 16 | 方框字底部基础造型 | 1. 木工板基层 ； 2. 石膏板； 3. 油漆面层。 | 4.3平方 |
| 17 | 水晶字 | 1. 材质: pvc 板厚度8mm ，水晶板厚度2mm ； 2. 总厚度:10mm ； 3. 规格：字高160mm。 | 50个 |
| 18 | 木质嵌入式荣誉展示柜 | 1. 材质: 环保木工板， 厚度18mm ； 2. 规格：1000mmx300mmx 10mm | 3个 |
| 19 | 电视造型，荣誉奖杯造型墙 | 1. 实木环保免漆板，厚度15mm ； 2. 轻钢龙骨造型制作圆形嵌入式奖杯摆放柜制作，厚度25mm 。 | 10平方 |
| 20 | 造型灯箱 | 1.定制造型异形灯箱，直径1600mm ，含变压器。 | 1个 |
| 21 | 礼品柜 | 1.材质实木生态板厚度1.5cm ； 2.规格80cm*280cm。 | 1项 |
| 22 | 接待台背景形象墙 | 材质 pvc 板， 厚度15mm ，含 发光字、 pvc 字、 水晶字 LOGO | 1项 |
| 23 | 办公桌 ,椅子 | 1. 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合 GB/T15102-2006浸渍胶膜； 2. 纸饰面人造板，标准要求：甲醛释放量0.1mg/L，厚度：15mm； 3. 桌子尺寸：长 1.2m 宽 0.6m 高 0.75m； 4. 椅子尺寸：50*50*80cm。 | 6套 |
| 24 | 会议桌 | 1. 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合 GB/T15102-2006浸渍胶膜； 2. 纸饰面人造板，标准要求，其中甲醛释放量0.1mg/L，厚度15mm； 3. 尺寸 3.5m 宽 1.4m 高 0.75m | 1个 |
| 25 | 会议椅 | 1. 饰面：椅背采用优质皮革类软软包面料，椅座采用优质麻绒面料，海绵：优质回弹海绵， 2. 成型胶合板：采用环保成型胶合板，甲醛释放量0.5mg/L，厚度12mm； 3. 机构：采用倾仰锁定机构，具有三级锁定功能； 4. 尺寸： 长 0.47m 宽 0.54m 高 0.9m | 6个 |
| 26 | 长条桌 | 1. 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合 GB/T15102-2006浸渍胶膜； 2. 纸饰面人造板，标准要求，甲醛释放量0.1mg/L，厚度15mm； 3.尺寸长 1.6m 宽 0.5m 高 0.75m | 4个 |
| 27 | 接待台 | 1. 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合 GB/T15102-2006浸渍胶膜； 2. 纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量0.1mg/L，厚度15mm； 3. 尺寸：长 2.8m 宽 0.6m 高 1.05m | 1个 |
| 28 | 强电改造 | 200*100 桥架、 BV2.5 塑铜线、BV4 塑铜线、RVV2*2.5护套线、RVV2*4 护套线、配电箱、YLV3*4 电缆、五孔、地插、开关、灯带 等。 | 143平米 |
| 29 | 弱电改造 | 100*50 桥架、超五类网线、超五类跳线、端口、插座、面板等 。 | 143平米 |
| 30 | 灯具 | 长条形方通灯 10cm*120cm 36w，17个； 筒灯12w，26个； 轨道射灯 25 个。 | 1项 |
| 31 | 走廊展板 | 材质: PVC 雕刻烤漆板；规格：15mm | 41块 |
| 32 | 挑空部分装饰白色区域 | 材质 pvc 板、 uv 喷绘、 pvc 字 ；厚度15mm | 1项 |
| 33 | 楼梯楼道（7 面墙） | 材质 pvc 板 、 uv 喷绘 、 pvc 字；厚度15mm | 1项 |
| 34 | 指示牌（室内） | 定制（材质不锈钢烤漆、尺寸高 2.5m 长 0.8m 宽 0.2m） | 1个 |

- 投标文件报送要求：

（1）服务商根据项目概况、采购清单等信息制定报价材料。

（2）所有报送材料均需加盖公章；报价单在公司名称处加盖公章，报价需求至少三个自然月内有效，若发现缺章、漏章、涂改等现象，报价单视为无效；报送材料密封在档案袋中，需要档案袋外粘贴密封条并加盖公章。