衡水记者站采编能力提升项目——

演播室小间距LED全彩屏采购安装项目

询价文件

采 购 人：长城新媒体集团有限公司

日     期: 2022年9月

一、询价采购公告

一、项目概况：

1.采购人名称：长城新媒体集团有限公司

2.项目名称：衡水记者站采编能力提升项目——演播室小间距LED全彩屏采购安装项目

3.项目预算金额：262000元

4.采购方式：询价采购

5.采购内容：室内显示屏及相关配套设施、弱电线材、强电线材、接收卡、拼接处理器、LED播放软件、智能配电箱、设备运输、安装、调试、培训、线材、辅材等。

6.项目实施地点：衡水市桃城区人民路1428号

7.服务期限（或交货期）：自合同签订之日起60日内

二、投标人资格要求：

1.资质要求：在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具备承担和实施本项目的相应能力；

2.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标；本次采购项目不接受联合体投标。

三、报名及领取文件时间

有意向的供应商可于2022年9月27日至2022年9月29日（公休日除外），在长城网下载询价文件，并及时查看有无澄清或修改等资料。

四、响应文件递交：

响应文件递交截止时间：2022年9月30日 8:30  ，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、联系方式：

项目联系人：胡竞文             联系电话：18231875255

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容

室内显示屏及相关配套设施、弱电线材、强电线材、接收卡、拼接处理器、LED播放软件、智能配电箱、设备运输、安装、调试、培训、线材、辅材等。

- 采购要求

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 型号 | 性能简述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.53显示屏 | 京东方 | 铝底壳 | 像数点间距 尺寸：5.76m*1.76 分辨率：3456*1056 1.53mm 像数点间距 1.666mm 像素密度 360000Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 1010 尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 重量 0.51kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 192*96=18432Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤6.6A 单元板功率 ≤30W 驱动方式 1/32恒流驱动 40A电源带单元板数 3-4张 亮度 ≥500cd/㎡ 箱体规格(长*宽*厚) 640*480*84.5mm（厚度含模组、箱体、连接片） 箱体分辨率 384*288=110592 Dots 箱体面积 0.307㎡ 箱体重量 7.91kg±0.05 kg 最大功耗（单元板功率*一个箱体 | 平米 | 10.37 |
| 2 | 备用模组 |  |  | 配套备用模组 | 张 | 2 |
| 3 | 接收卡 | 摩西尔 | A320 | 大屏专用接收卡 | 张 | 36 |
| 4 | 拼接处理器 | 摩西尔 | MVB8L | 信号源输入：HDMI*4 8个画面任意分割 | 台 | 1 |
| 6 | LED播放软件 |  |  |  | 套 | 1 |
| 7 | 智能配电箱 |  |  | 10KW 大屏专用智能配电箱 | 台 | 1 |
| 8 | 弱电线材 |  |  | HDMI DVI VGA 网线 排线等 | 批 | 1 |
| 9 | 强电线材 |  |  | 大屏内部及到配电箱使用的强电线材 | 批 | 1 |
| 10 | 钢结构 |  |  | 40*40 40*20镀锌方钢 | ㎡ | 10.37 |
| 11 | 不锈钢包边 |  |  | 拉丝不锈钢饰边 | 项 | 10.6 |
| 12 | 无线HDMI传输器 |  |  | 50米传输距离 1080P/30HZ |  | 2 |
| 13 | 设备运输、安装、调试、培训、线材、辅材等 |  |  |  | 项 | 1 |

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

#### 三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）报价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况、（7）实施方案或采购要求响应承诺（8）供应商认为有必要提供的其他资料

#### 四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

衡水记者站采编能力提升项目——

演播室小间距LED全彩屏采购安装项目

响应文件

供  应  商：                     （公章）

法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）

日      期：

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系     （供应商全称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件

供应商：      （公章）

日   期：    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：

身份证号码：                       职务：

附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件

供 应 商：                   （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、报价函

致：XXXXXXX

我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限（或交货期）：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表（格式自拟）

注：供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

五、资格证明文件

（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：

承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致： XXXXXXXXX

我方全面研究了（项目名称）询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

六、企业概况

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业类型 |  |
| 注册资本金 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业概况描述 |

附件

关联企业情况声明

供应商应提供关联企业情况，包括以下内容：

(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：

注：

1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。

2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

七、采购要求响应承诺